Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

WYKONANIE I INSTALACJA OŚMIU PĘTLI INDUKCYJNYCH

zliczających natężenie ruchu na obszarze objętym studium komunikacji

w ramach realizacji projektu „ELMOS – introducing electric mobility as intermodal transport mean in small & medium cities of the south baltic area” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

System zliczający ilość przejeżdżających rowerów oraz samochodów po drodze jednokierunkowej z wyznaczonym kontrapasem dla ruchu rowerowego w ośmiu lokalizacjach z zastosowaniem pętli indukcyjnych

MALBORK

W zakres zamówienia wchodzi.

1/ Wykonanie projektu  i uzyskanie niezbędnych  uzgodnień

2/ Instalacja systemu oraz świadczenie bezpłatnej usługi serwisu w ciągu 48 h i prezentacji danych przez okres 2 lat.

3/ Ułożenie pętli indukcyjnych pozwalające w sposób sprawny zliczać ilości przejeżdżających pojazdów wraz z zasileniem

4/ Dostarczenie kompletnej dokumentacji wraz z opisem systemu

Powyższe rozwiązania proponowane dla każdej z lokalizacji.

Zestaw czterech pętli indukcyjnych zatopionych w nawierzchni drogowej, zapewniających zliczanie przejeżdżających samochodów oraz rowerzystów. Działanie polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany indukcyjności pola. Konfiguracja pętli A1 oraz A2 umożliwia wyłącznie detekcję samochodów, natomiast pętla R1 oraz R2 wykryje zarówno samochód jak i rower. Pętle A1, A2 umożliwiają zliczanie samochodów natomiast różnica impulsów pętli R1, R2 oraz pętli A1, A2 wyznacza ilości przejeżdżających rowerzystów.

3/ Zliczanie, rejestracja, transmisja danych

Zastosowanie modułu pomiarowego i rejestrującego wyposażonego w modem transmisji pakietowej GPRS, pamięć nieulotną, obsługującego protokół transmisyjny   posiadającego  możliwość wysyłania wiadomości SMS w przypadku zaistnienia sytuacji alarmowej, możliwość zdalnego serwisu, zdalnej zmiany całości konfiguracji, synchronizacji czasu pomiędzy wszystkimi punktami pomiarowymi oraz oprogramowania wewnętrznego (firmware).

4/ Prezentacja danych, archiwizacja

Dane z wszystkich punktów zliczających będą automatycznie pobierane przez serwer   oraz zapisywane do bazy danych.   Aktualne oraz archiwalne dane będą prezentowane na stronie WWW. Zamawiający określi użytkowników mających nieograniczony dostęp do wszystkich danych, użytkowników mających dostęp ograniczony oraz w jakim stopniu ograniczony, oraz określi, które dane powinny być dostępne publicznie. Oprócz dostarczonej przez   strony internetowej, przewidzieć możliwość wyświetlania danych aktualnych lub archiwalnych na dowolnej stronie wskazanej przez zamawiającego (np. strona Urzędu Miejskiego).

5/ Instalowane urządzenia muszą być przystosowane do pracy przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.

6/ Lokalizacje

6.1/ Lokalizacja 1 - ul. Orzeszkowej przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego

6.2/ ul. Orzeszkowej przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza

6.3/ ul. Reymonta – skrzyżowanie z ul. Konopnickiej

6.4/ ul. Reymonta przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego

6.5/ ul. Westerplatte skrzyżowanie z ul. Nowowiejskiego

6.6/ ul. Westerplatte skrzyżowanie z ul. Konopnickiej

6.7/ ul. Sucharskiego skrzyżowanie z ul. Konopnickiej

.

6.8/ ul. Sucharskiego skrzyżowanie z ul. Nowowiejskiego

7/ Zakłada się, że każda z lokalizacji objęta jest zasięgiem przynajmniej jednej sieci komórkowej (T-Mobile, Orange, Plus).

Ponieważ prace będą wykonane podczas remontu dróg (w końcowej jego fazie) nie zakłada się opłaty zajętości pasa drogowego.

Ułożenie pętli może się dobyć zarówno  przed wylaniem ostatecznej warstwy asfaltu,  jak i po ułożeniu  warstwy asfaltu (niezbędne bardziej precyzyjne ustalenia z zleceniodawcą/wykonawcą robót drogowych).